KOSZTORYS   OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego

| Lp | Wyszczególnienie | Jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym | km | 0,38 |  |  |
| 2 | Usunięcie pni | szt | 7 |  |  |
| 3 | Mechaniczne karczowanie podszycia i krzaków gęstych 300*1/10000=0,030ha | ha | 0,03 |  |  |
|  | II. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 4 | Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) 2,8*335=938,00 m2 | m2 | 938 |  |  |
| 5 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3, grunt kat. III-IV 2,8*335*0,15+((15+5)*5/2+(13+5)*4/2+(15+5)*7/2)*0,36=196,86 m3 | m3 | 196,86 |  |  |
| 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI 2,8*335+((15+5)*5/2+(13+5)*4/2+(15+5)*7/2)=1 094,00 m2 | m2 | 1094 |  |  |
|  | III. Podbudowy |  |  |  |  |
| 7 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm | m2 | 1094 |  |  |
| 8 | Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 2,3*335=770,500 m2 | m2 | 770,5 |  |  |
| 9 | Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm ((15+5)*5/2+(13+5)*4/2+(15+5)*7/2)=156,000m2 | m2 | 156 |  |  |
|  | IV. Elementy ulic |  |  |  |  |
| 10 | Rowki w gruncie kategorii III-IV pod obrzeża 335+2,5+2,5+5,5=345,500m | m | 345,5 |  |  |
| 11 | Rowki w gruncie kategorii III-IV pod krawężniki i oporniki 335+15+15+13-2,2-2,5-2,5+5+5+5+7,1+7,1+8,6+8,6+6,4+6,4-5-5-5=415,000m | m | 415 |  |  |
| 12 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 335+15+13+15-2,5-2,5-2,5=370,500m | m | 370,5 |  |  |
| 13 | Oporniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 5+5+5+7,1+7,1+8,6+8,6+6,4+6,4-5-5-5=44,200m | m | 44,2 |  |  |
| 14 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 335+2,5+2,5+2,5=342,500m | m | 342,5 |  |  |
|  | V. Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 15 | Skropienie warstw konstrukcyjnych i emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2 2,3*335=770,500m2 | m2 | 770,5 |  |  |
| 16 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 2,3*335=770,500m2 | m2 | 770,5 |  |  |
|  | VI. Zjazdy |  |  |  |  |
| 17 | Skropienie warstw konstrukcyjnych i emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 156 |  |  |
| 18 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 156 |  |  |
| 19 | Skropienie warstw konstrukcyjnych i emulsja asfaltową w ilości 0,3kg/m2 | m2 | 156 |  |  |
| 20 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 156 |  |  |
|  | VII. Odwodnienie |  |  |  |  |
| 21 | Ścieki pod ścieżką na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15cm | m | 12 |  |  |
|  | VIII. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 22 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm | m | 80 |  |  |
| 23 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat. I-III | m2 | 300 |  |  |
| RAZEM: |  |
| VAT 23% |  |
| OGÓŁEM: |  |